УТВЕРЖДАЮ:

___________________________________________

_______________________/ФИО руководителя У. О./

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

благоустройства дворовой территории многоквартирного(ых) дома(ов) в __________ районе города Челябинска в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды в городе Челябинске на _______ год».

|  | Требования к дизайн-проекту | Реализация |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес объекта | Дворовая территория многоквартирного(ых) дома(ов) № ____ по ул. ___________ города Челябинска |
|  | Пояснительная записка | Цель: формирование современной городской среды и увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории города Челябинска Задачи: - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; - обустройство дворовых территорий многоквартирных домов; - создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового пребывания населения; - совершенствование архитектурно - художественного облика дворовой территории, размещение и содержание малых архитектурных форм. Согласно акту обследования, требуется выполнение следующих видов работ: по минимальному перечню - ремонт дворового проезда; - обеспечение освещения дворовых территорий; - установка скамеек, урн для мусора. по дополнительному перечню - оборудование детских площадок; - оборудование парковок для автотранспортных средств; - устройство тротуара; - озеленение; - установка ограждение; |
|  | Технико-экономические показатели | -площадь территории благоустройства 4,5 тыс. м2; -площади площадок дворового благоустройства 2,1 тыс. м2; -площадь проездов 0,9 тыс. м2; -площадь озеленения 0,4 тыс.м2; -площади временного хранения личного автотранспорта 1,0 м2; -количество проживающих 288 чел. |
|  | Техническое задание |
| 4.1. | Задание на проектирование | Минимальный перечень: - ремонт дворового проезда - 500 м2; - обеспечение освещения дворовых территорий – 12 шт.; - установка скамеек – 5 шт., урн для мусора – 6 шт. Дополнительный перечень: - оборудование детских площадок (установка малых архитектурных форм: песочница-1 шт., качели двухпролетные -1 шт., карусель-1 шт., качели балансир-1 шт., рукоход-1 шт.); - оборудование парковок для автотранспортных средств - 125 м2; - устройство тротуара – 60,5 м2; - озеленение (посев газонов – 100 м2; омолаживающая обрезка -8 шт.) - установка ограждение – 144 п/м; |
| 4.2. | Описание малых архитектурных форм (техническое описание и эскиз) |
| 4.2.1. | Карусель | Размеры: диаметр (D) не менее 1640 мм, высота (Н) не менее 650 мм, высота (Н) площадки не менее 100 мм. Материалы: влагостойкая березовая фанера, ламинированная фанера, окрашенный порошковыми красками металл, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска, устойчивая к ультрафиолету. Цветовая гамма: зеленый, желтый. Комплектация: карусель должна быть предназначена для детей дошкольного возраста от 3-х лет, и должна быть выполнена из металлического каркаса, изготовленного из уголка не менее 50х50х5 мм, и из трубы сечением нe менее 33 мм, вращающегося на валу с 3-я подшипниками. Ось карусели должна быть выполнена из металлического цилиндра диаметром не менее 100 мм, приваренного к основанию из металлического листа толщиной не менее 8 мм с ребрами жесткости. Пол карусели должен быть выполнен из ламинированной, не скользящей влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 24 мм. Спинка карусели должна быть выполнена из металлической трубы сечением не менее 33 мм с сиденьем, выполненным из влагостойкой окрашенной березовой фанеры, толщиной не менее 24 мм. В центре карусели на валу должен быть установлен «руль», выполненный из металлической трубы сечением не менее 21 мм для того, чтобы дети могли держаться во время вращения карусели. Карусель должна комплектоваться каркасом для фундамента, который должен быть изготовлен из металлического уголка сечением не менее 63х63х5 мм и прутка – арматура диаметром не менее 16 мм А-1 Ст3. с 4 шпильками с резьбой не менее Ф16. Изделие должно бетонироваться. К изделию должен прилагаться сертификат соответствия ГОСТ. |  |
| 4.2.2. | Качели двухпролетные на гибком подвесе разноподвесные | Размеры: длина не менее 2950 мм, ширина не менее 1637 мм, высота не менее 1968 мм, высота поверхности сиденья над уровнем площадки не менее 400 мм. Конструкция качели должна состоять из трех основных элементов: - опорный элемент - 2 шт; - несущая балка с 2-мя подвесами. Каркас качели должен быть выполнен из металлической трубы диаметром не менее 42 мм и иметь стальные оцинкованные закладные длиной не менее 600 мм, выполненные из профильной трубы сечением не менее 40х40 мм. 1-ый подвес качели должен быть выполнен из цепи стальной короткозвенной оцинкованной. К нижней части подвесов зафиксировано сиденье шириной не менее 170мм, длиной не менее 440мм. Материал изготовления сидений- армированная резина. 2-ой подвес качели длиной не менее 1300 мм, должен быть выполнен из цепи стальной, короткозвенной оцинкованной и иметь сиденье со спинкой длиной не менее 270 мм, шириной не менее 500 мм. Сиденья должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 21 мм. На цепь от основания сиденья крепится термоусаживаемая оплетка для рук длиной не менее 400 мм. Механизм качания должен быть оснащен необслуживаемыми капроновыми втулками (для обеспечения беззвучного скольжения при качании). Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 6 мм. Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием. Игровой модуль должен собираться на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. |  |
| 4.2.3. | Качели-балансир | Качели-балансир предназначена для детей от 5-ти лет. Качели-балансир должны быть выполнена из деревянной доски толщиной НЕ МЕНЕЕ 50 мм и влагостойкой фанеры толщиной НЕ МЕНЕЕ 15 мм, склеенных между собой, на металлическом каркасе из трубы сечением Ø НЕ МЕНЕЕ 48 мм. Сидения качели-балансир должно иметь спинки из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной НЕ МЕНЕЕ 24 мм, металлические поручни для рук сечением Ø НЕ МЕНЕЕ 26 мм и резиновые армированные отбойники толщиной НЕ МЕНЕЕ 10 мм. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Габаритные размеры: НЕ МЕНЕЕ 3110х420 мм, Н= НЕ МЕНЕЕ 1000 мм, Н сидения= НЕ МЕНЕЕ 650 мм Возрастная группа: 5-12 лет Материал: деревянная доска из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, армированное резиновое полотно, металлические элементы, покрытые порошковыми красками, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска. Сборочно-монтажные работы выполняются с соблюдением требований национальных стандартов по установке детского игрового оборудования и согласно схемам монтажа. Заглушки: пластиковые, разных цветов на места резьбовых соединений. В верхней части опорных столбов установлены пластиковые заглушки желтого цвета. Также заглушки имеют все выступающие части крепежных соединений. Цвет (используемая цветовая палитра): красный, желтый. |  |
| 4.2.4 | Рукоход | размеры: длина не менее – 3400 мм, ширина не менее – 1030 мм, высота не менее – 2500 мм. Шведская стенка: расстояние между перекладинами не менее 270 мм, перекладины изготовлены из металлической трубы, диаметром не менее 26,8 мм. Рукоход: расстояние между перекладинами не менее 270 мм. изготовлены из металлической трубы, диаметром не менее 26,8 мм. Основание рукохода - из клееного бруса сечением не менее 100х100 мм. Брусья - из металлической трубы, диаметром не менее 33,5 мм, длиной не менее 1400 мм. Шест: расстояние от лестницы не менее 530 мм, изготовлен из металлической трубы, диаметром не менее 42 мм. Вертикальные стойки изготовлены из клееного бруса, сечением не менее 100х100 мм. Несущие конструкции (столбов) изготовлены с использованием технологии склейки под прессом нескольких слоев древесины. Закладные детали для монтажа длиной не менее 480 мм, из трубы металлической диаметром не менее 30 мм, стали листовой толщиной не менее 3 мм. Крайние столбы, не менее четырех, крепятся на усиленные закладные, длиной не менее 900 мм. |  |
| 4.2.5 | Скамья на металлических ножках | Скамья садово-парковая выполнена на металлическом каркасе из трубы сечением НЕ МЕНЕЕ Ø 26 мм. Сидение состоит из деревянных досок толщиной НЕ МЕНЕЕ 110х40 мм в количестве 3 шт. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы и окрашены акриловыми красками в заводских условиях. Габаритные размеры: НЕ МЕНЕЕ 1200х370 мм, Н= НЕ МЕНЕЕ 530 мм Материал: деревянная доска из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, порошковая и двухкомпонентная краска. |  |
| 4.2.6 | Ограждение | рама секции ограждения должны быть размером не менее 2000х500 мм, выполнена из профильной трубы 25х25х3 мм. Заполнение секции выполнено из профильной трубы 20х20х2,5 мм. Опорные столбы длиной не менее 1150 мм, предусматривают вкапываемый вариант установки с заглублением в грунт не менее чем на 400 мм и выполнены из профильной трубы размером 40х40х3,5 мм. Столб в верхней части имеет заглушку, выполненную из металлического листа толщиной 2 мм размером 40х40 мм. В столб вварены монтажные кронштейны в количестве 4 шт., выполненные из металлического круга диаметром 12 мм. Заданное расстояние между кронштейнами позволяет осуществлять монтаж ограждения без сварочных и механических работ, посредством вставления закладных в верхнюю и нижнюю планки рамы ограждения, с последующим бетонированием опорного столба Все металлические элементы и комплектующие окрашены полимерно-порошковым покрытием. |  |
| 4.2.7. | Урна | Урна для мусора (металлическая) в установленном виде должна быть: длиной: не менее 250 мм; высотой: не менее 500 мм; Объемом: не менее 24 л. Конструкция должна представляет собой цилиндрическую урну на подставке, которая должна устанавливаться с помощью анкеров. Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием.. |  |
| 5. | Смета | Приложение 1 (отдельными сметами минимальный и дополнительный перечень, подписывает депутат, управляющая организация) |
| 6. | Схема благоустройства | Приложение 2 (подписывает депутат, управляющая организация, ресурсоснабжающие организации, уполномоченное лицо - инициатор от собственников) |
| 7. | Разбивочный чертеж с размерными привязками, на топосонове 1:500 | Приложение 3 (с размерными привязками, на топосонове 1:500, подписывает депутат, управляющая организация, ресурсоснабжающие организации, уполномоченное лицо, Разбивочный план выполняют с координатной или размерной привязкой. Строительную геодезическую сетку наносят на весь разбивочный план в виде квадратов со сторонами 10 см. Начало координат принимают в нижнем левом углу листа. Оси строительной геодезической сетки обозначают арабскими цифрами, соответствующими числу сотен метров от начала координат, и прописными буквами русского алфавита. Размерную привязку осуществляют от разбивочного базиса. Разбивочным базисом может быть любая прямая линия, проходящая через две закрепленные на местности точки, которые обозначают прописными буквами русского алфавита. Выполняют размерную привязку координационных осей здания, сооружений к разбивочному базису. Вокруг контура здания, сооружения показывают отмостку и въездные пандусы, наружные лестницы и площадки у входов. На разбивочном плане в части автомобильных дорог наносят и указывают ширину автомобильных дорог; радиусы кривых по кромке проезжей части автомобильных дорог в местах их взаимного пересечения и примыкания) |
| 8. | Экспликация зданий и сооружений, ведомости зеленых насаждений, типов покрытий, малых архитектурных форм. | Приложение 4 |
| 9. | 3-D визуализация в цвете (при наличии) | Приложение 5 |
| 10. | Иные схемы, чертежи (при наличии) | Приложение 6 |
| 11. | Заключение | В данном дизайн - проекте основным композиционным приемом является метод зонирования единой дворовой территории на отдельные зоны: - проездов и пешеходные зоны; - зоны отдыха; - зоны парковочных мест. Данный комплекс мероприятий, направлен на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния дворовой территории, повышения комфортности условий проживания для жителей многоквартирного дома, поддержание единого архитектурного облика дворовых территорий города Челябинска. |

Документацию подготовил

Должность 							       подпись 					/расшифровка подписи/

Согласовано:

Уполномоченное лицо от собственников                      подпись 					/расшифровка подписи/

Депутат Совета внутригородского района                     подпись 					/расшифровка подписи/

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ЭКСПЛИКАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВОЙ ТЕРРИ